|  | Общество с ограниченной ответственностью «Точка» ОГРН 1204700022779 ИНН 4725010067 КПП 472501001 188505, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, г. п. Аннинское, п. Аннино, ул. Садовая, д.4, оф.1 info@spbtochka.ru |
| --- | --- |

Генеральный план

муниципального образования

«Устьевое сельское поселение»

Соболевского муниципального района Камчатского края

Положение о территориальном планировании

2021 год

Оглавление

1.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

1.1.	Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере культуры и искусства	5

1.2.	Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта	5

1.3.	Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере обслуживания и торговли	6

1.4.	Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере отдыха и туризма	6

1.5.	Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере транспорта	7

1.6.	Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере теплоснабжения	7

1.7.	Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере водоснабжения	8

1.8.	Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере водоотведения	8

1.9.	Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере электроснабжения	8

1.10.	Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере газоснабжения	9

2.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	10

- Состав проектных материалов

| №п.п. | Наименование | Гриф | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | НС | - |
| 1.2 | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения (приложение) | НС | - |
|  | Графические материалы |  |  |
| 1.3 | Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон | НС | 1:5 000 |
| 1.4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | НС | 1:5 000 |
| 1.5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области автомобильные дороги местного значения | НС | 1:5 000 |
| 1.6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения | НС | 1:5 000 |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана | НС | - |
|  | Графические материалы |  |  |
| 2.2 | Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта особых экономических зон | НС | 1:5 000 |
| 2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий Карта особо охраняемых природных территорий | НС | 1:5 000 |
| 2.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | НС | 1:5 000 |
| 2.5 | Карта границ лесничеств | НС | 1:5 000 |

Общие положения

Генеральный план муниципального образования «Устьевое сельское поселение» Соболевского муниципального района Камчатского края подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план подготовлен на территорию муниципального образования «Устьевое сельское поселение».

В составе генерального плана поселения выделены следующие этапы территориального планирования:

- Первая очередь – 2032 год.

- Расчетный срок – 2042 год.

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения:

- Первая очередь – 410 чел.

- Расчетный срок – 420 чел.

## СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта. Функциональная зона | Очередность строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере культуры и искусства |
| 1.1.1 | Культурно-досуговый центр | с. Устьевое | Реконструкция | Реконструкция здания МКУК КДЦ «Прибой» под культурно-досуговый центр на 120 мест. Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | Не устанавливается |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта |
| 1.2.1 | Спортивно-оздоровительный комплекс | с. Устьевое | Строительство | Закрытое спортивное сооружение, общая площадь – 50 кв.м. Площадь территории – 1,8 га. Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | Не устанавливается |
| 1.2.2 | Плоскостные спортивные сооружения | с. Устьевое | Строительство | Зона озелененных территорий общего пользования; Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Первая очередь | Не устанавливается |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере обслуживания и торговли |
| 1.3.1 | Торгово-развлекательный комплекс | с. Устьевое | Строительство | Площадь территории – 1,8 га. Многофункциональная общественно-деловая зона | Первая очередь | Не устанавливается |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере отдыха и рекреации |
| 1.4.1 | Сквер | с. Устьевое | Строительство | Благоустройство сквера. Площадь - 1,4 га. Зона озелененных территорий общего пользования | Первая очередь | Не устанавливается |
| 1.4.2 | Пешеходная зона (Набережная) | с. Устьевое | Строительство | Площадь – 3,7 га. Зона озелененных территорий общего пользования | Первая очередь | Не устанавливается |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере производства |
| 1.5.1 | Предприятие для производства рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов | с. Устьевое | Строительство | Завод по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности. Зона производственная | Первая очередь | Санитарно-защитная зона. Согласно расчётам |
| 1.5.2 | Предприятие пищевой промышленности | с. Устьевое | Строительство | Цех по производству туковой муки Площадь территории – 0,65 га. Зона производственная | Первая очередь | Санитарно-защитная зона. Согласно расчётам |
| 1.5.3 | Предприятие пищевой промышленности | с. Устьевое | Строительство | Площадь территории – 3,0 га. Зона производственная | Расчетный срок | Санитарно-защитная зона. Согласно расчётам |
| 1.5.4 | Предприятие растениеводства | с. Устьевое | Строительство | Теплицы (тепличный комплекс). Площадь территории – 5,6 га. Зона сельскохозяйственных предприятий | Первая очередь | Санитарно-защитная зона. Согласно расчётам |
| 1.5.5 | Предприятие растениеводства | с. Устьевое | Строительство | Ферма по выращиванию сельскохозяйственных культур. Площадь территории – 3,8 га. Зона сельскохозяйственных предприятий | Первая очередь | Санитарно-защитная зона. Согласно расчётам |
| 1.5.6 | Предприятие по обработке древесины | с. Устьевое | Строительство | Деревоперерабатывающий цех. Площадь территории – 0,28 га. Зона производственная | Первая очередь | Санитарно-защитная зона. Согласно расчётам |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере транспорта |
| 1.6.1 | Поселковые дороги | с. Устьевое | Строительство | Протяженность – 1,0 км. Зона транспортной инфраструктуры | Первая очередь -Расчетный срок | Не устанавливается |
| 1.6.2 | Улицы в жилой застройке | с. Устьевое | Строительство | Протяженность – 1,3 км. Зона транспортной инфраструктуры | Первая очередь -Расчетный срок | Не устанавливается |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере теплоснабжения |
| 1.7.1 | Объекты теплоснабжения | с. Устьевое | Реконструкция | Модернизация оборудования теплоснабжения (перевод центрального отопительного модуля с жидкого топлива на газ) | Расчетный срок | Охранная зона |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере водоснабжения |
| 1.8.1 | Водопроводные очистные сооружения | с. Устьевое | Строительство | Производительность - 150 м3/сут Зона инженерной инфраструктуры | Первая очередь | Не устанавливается |
| 1.8.2 | Водозабор | с. Устьевое | Строительство | Зона инженерной инфраструктуры | Первая очередь | Зона санитарной охраны источника водоснабжения |
| 1.8.3 | Сети водоснабжения | с. Устьевое | Строительство | Условный диаметр 50-100 мм, Протяженность - 3,1 км | Первая очередь - Расчетный срок | Охранная зона – 5 м |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере водоотведения |
| 1.9.1 | Очистные сооружения канализации (КОС) | с. Устьевое | Строительство | Производительность - 150 м3/сут Зона инженерной инфраструктуры | Первая очередь | Санитарно-защитная зона - 150 метров |
| 1.9.2 | Сети водоотведения | с. Устьевое | Строительство | Протяженность – 4,1 км, | Первая очередь - Расчетный срок | Охранная зона – 5 м |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере электроснабжения |
| 1.10.1 | Трансформаторная подстанция | с. Устьевое | Строительство | Зона инженерной инфраструктуры | Первая очередь | Охранная зона – 10 м |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере газоснабжения |
| 1.11.1 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | с. Устьевое | Строительство | Обеспечение застройки услугами газоснабжения. Зона инженерной инфраструктуры | Расчетный срок | Охранная зона |
| Планируемые для размещения на территории поселения объекты местного значения в сфере воздушного транспорта |
| 1.12.1 | Посадочная площадка | с. Устьевое | Строительство | Площадь территории – 0,36 га. Зона транспортной инфраструктуры | Расчетный срок | Согласно расчётам |

## ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га | Макс. кол-во этажей | Коэффициент застройки | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,80 | 2 этажа | 0,6 |  |  | Индивидуальные жилые дома |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 27,77 | 3 этажа | 0,45 |  |  | Малоэтажные многоквартирные жилые дома Плоскостные спортивные сооружения |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 5,67 | 3 этажа | 0,6 – 0,8 |  | Кабинет врача общей практики (семейного врача) | Культурно-досуговый центр Администрация сельского поселения Спортивно-оздоровительный комплекс Плоскостные спортивные сооружения Предприятия бытового обслуживания Торгово-развлекательный комплекс |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1,45 | 3 этажа | 0,4 – 0,6 |  |  |  |
|  | Зона производственная | 70,46 | 3 этажа, высота – до 12 м. | 0,8 |  |  | Предприятие для производства рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов Предприятие пищевой промышленности. Цех по производству туковой муки Деревоперерабатывающий цех |
|  | Зона коммунально-складская | 0,89 | 3 этажа, высота – до 12 м. | 0,6 |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 4,45 | 2 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 - 1,0 |  |  | Водозабор Водопроводные очистные сооружения Очистные сооружений (КОС) Пункт редуцирования газа (ПРГ) Трансформаторная подстанция |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 0,36 | 3 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 |  |  | Посадочная площадка. Вертодром |
|  | Зона сельскохозяйственных предприятий | 9,37 | 3 этаж, высота - до 10 м. | 0,6 |  |  | Теплицы (тепличный комплекс) Ферма по выращиванию сельскохозяйственных культур |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования | 5,11 | - | - |  |  | Сквер Пешеходная зона (Набережная) |
|  | Зона рекреационного назначения | 70,35 | 2 этаж, высота - до 10 м. | 0,8 |  |  |  |
|  | Зона акваторий | 120,86 | - | - |  |  |  |
|  | Зона сложившихся природных ландшафтов | 79,83 | - | - |  |  |  |
|  | Зона кладбищ | 0,57 | - | - |  |  |  |
|  | Всего | 400,95 |  |  |  |  |  |